施工机具自查自纠评分表

工程名称：___________________________________________________________

施工单位：_______________________    监理单位：________________________

| 序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平 刨 | 平刨安装后未履行验收程序，扣 5 分 未设置护手安全装置，扣 5 分 传动部位未设置防护罩，扣 5 分 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣 10 分 未设置安全作业棚，扣 6 分 使用多功能木工机具，扣 10 分 | 10 |  |  |
| 2 | 圆盘锯 | 圆盘锯安装后未履行验收程序，扣 5 分 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置防护罩，每处扣 3 分 未做保护接零或未设置漏电保护器，扣 10 分 未设置安全作业棚，扣 6 分 使用多功能木工机具，扣 10 分 | 10 |  |  |
| 3 | 手持电动工具 | Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或未设置漏电保护器，扣8分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品，扣 6 分 手持电动工具随意接长电源线，扣 4 分 | 8 |  |  |
| 4 | 钢筋机械 | 机械安装后未履行验收程序，扣 5 分 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣 10 分 钢筋加工区未设置作业棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏板，每处扣5分 传动部位未设置防护罩，每处扣 5 分 | 10 |  |  |
| 5 | 电焊机 | 电焊机安装后未履行验收程序，扣 5 分 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣 10 分 未设置二次空载降压保护器，扣 10 分 一次线长度超过规定或未进行穿管保护，扣 3 分 二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆，扣 10 分 二次线长度超过规定或绝缘层老化，扣 3 分 电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 | 搅拌机 | 搅拌机安装后未履行验收程序，扣 5 分 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣 10 分 离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求，每项扣 5 分 上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，扣 5 分 传动部位未设置防护罩，扣 4 分 未设置安全作业棚，扣 6 分 | 10 |  |  |
| 7 | 气 瓶 | 气瓶未安装减压器，扣 8 分 乙炔瓶未安装回火防止器，扣 8 分 气瓶间距小于5m或与明火距离小于10m未采取隔离措施，扣8分 气瓶未设置防振圈和防护帽，扣2分 气瓶存放不符合要求，扣4分 | 8 |  |  |
| 8 | 翻斗车 | 翻斗车制动、转向装置不灵敏，扣 5 分 驾驶员无证操作，扣8分 行车载人或违章行车，扣 8 分 | 8 |  |  |
| 9 | 潜水泵 | 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣 6 分 负荷线未使用专用防水橡皮电缆，扣6分 负荷线有接头，扣3分 | 6 |  |  |
| 10 | 振捣器 | 未作保护接零或未设置漏电保护器，扣8分 未使用移动式配电箱，扣4分 电缆线长度超过30m，扣4分 操作人员未穿戴绝缘防护用品，扣8分 | 8 |  |  |
| 11 | 桩工机械 | 机械安装后未履行验收程序，扣 10 分 作业前未编制专项施工方案或未按规定进行安全技术交底，扣10分 安全装置不齐全或不灵敏，扣10分 机械作业区域地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬化措施，扣12分 机械与输电线路安全距离不符合规范要求，扣12分 | 12 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |
| 检查组成员签名（含参加检查的项目监理机构人员） | 日期： 年 月 日 | 企业带班检查领导签名（持A证） | 日期： 年 月 日 |
| 存在问题整改情况 | 项目经理签名： 日期： 年 月 日 | 项目总监签名： 日期： 年 月 日 |